## Slide 1: Enfriadora ECOi-W R32 Introducción Modelos : U-xxxCM, U-xxxCN ,U-xxxCO, U-xxxCQ, U-xxxCR, U-xxxCS

## Slide 2: Bombas de calor aire-agua ECOi-W de R32
ECOi-W R410A
NUEVA ECOi-W R32
Tamaño
50
170
Tamaño
20
210
La gama ECOi-W R32 proporciona un alto rendimiento y la misma personalización que los modelos R410A.

## Slide 3: Bombas de calor aire-agua ECOi-W de R32
NUEVA ECOi-W R32
Nota: La certificación Eurovent está en proceso
ECOi-W R32, la nueva gama de soluciones de enfriadoras sostenibles para adaptarse a una variedad de aplicaciones residenciales, comerciales e industriales a gran escala.
50 / 60
130 / 150 / 170
70 / 75
85 / 100 / 115

## Slide 4: Bombas de calor aire-agua ECOi-W de R32
 | Medida | 50 | 60 | 70 | 75 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170
Equipos solo frío | Potencia Frío (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Equipos reversibles | Potencia Frío (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Potencia Calor (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SEER | 4,36 | 4,32 | 4,54 | 4,47 | 4,48 | 4,35 | 4,34 | 4,33 | 4,61 | 4,62
 | SCOP | 3,63 | 3,52 | 3,55 | 3,57 | 3,57 | 3,63 | 3,60 | 3,73 | 3,65 | 3,60
49,9
60,4
70
75,3
84,2
102
121
135
156
176
53,5
61,5
71,7
80
86,2
105
123
137
158
182
52,6
60,4
70
75,3
84,2
102
121
135
156
176

## Slide 5: Características destacables
Alta Eficiencia Estacional (SEER/SCOP)
Compresores scroll y EEV equipados de serie
Opción de recuperación de calor parcial
Altos niveles de eficiencia
*47 °C (modelos 150 - 170).
Solo frío o reversible
Rango de potencia: 50 - 170 kW
Rango de funcionamiento: -15 ºC (calefacción) a 48 ºC* (refrigeración)
Tª de impulsión hasta 55 ºC
ECOi-W Cloud
Gran flexibilidad
Diseño mejorado de la batería para reducción del desescarche
Diseño optimizado para servicio y mantenimiento
Huella compacta
100% probado en fábrica
Alta
calidad
Gracias a un GWP (Potencial de Calentamiento Global) de 675, este refrigerante es 3 veces menos contaminante que el R410A estándar.
Refrigerante
R32
ECOi-W R32 - Calidad, eficiencia y sostenibilidad.

## Slide 6: Soluciones Sostenibles con R32
Mejor para sus edificios, por lo tanto mejor para el planeta.
GWP – Escala de medición
* Comparación realizada entre unidades equivalentes que funcionan respectivamente con refrigerantes R410A y R32. El impacto solo considera los refrigerantes y no las unidades como un todo.
De R410A a R32,
la huella de carbono de cada unidad reducida en 84*%
Ofreciendo una solución altamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente mediante la combinación de un “refrigerante 3 veces menos contaminante” junto con una nueva generación de baterías de intercambio de calor.

## Slide 7: Características del producto
Temperatura exterior
Temperatura del aire ambiente de refrigeración en °C (DB); temperatura del aire ambiente de calefacción en °C (WB).
1) 47 °C (modelos 150 - 170). 2) 53 °C (modelos 150 - 170)
Medidas del producto: 4 carpinterías diferentes, medidas (Alto x Ancho x Profundo).
Temperatura de salida del agua

## Slide 8: Características del producto
RANGO de TEMPERATURAS
Frío
Calor
-17ºC
R410A
R32
Temperaturas exteriores
Temperaturas impulsión
Frío
18ºC
Frío
Calor
Temperaturas impulsión
Calor
55*ºC
Frío
18ºC
Temperaturas exteriores
-15ºC
40ºC
*) Modelos 150 - 170

## Slide 9: Características del producto
Temperatura exterior
Temperatura exterior
Temperatura de impulsión
Temperatura de impulsión*
REFRIGERACIÓN
CALEFACCIÓN
Límites de trabajo
*) Modelos 150 - 170

## Slide 10: Características del producto
Temperatura exterior
Temperatura de impulsión*
CALEFACCIÓN
Límites de trabajo (comparativa)
*) Modelos 150 - 170

## Slide 11: Enfoque técnico
Los dos compresores scroll están optimizados para el refrigerante R32
4
Compresores scroll de bajo consumo
Opcionalmente disponible. Para un nivel de eficiencia aún mejor y un rendimiento acústico mejorado
3
Ventiladores EC
Gran accesibilidad a los componentes internos para facilitar las operaciones de servicio.
1
Panel extraíble
Panel de control externo fácil de usar que muestra los parámetros de funcionamiento y las alarmas.
El nuevo control viene integrado con uno de los siguientes protocolos de comunicación:
Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet MSTP, BACnet IP
2
Sistema de control avanzado
Esta válvula fiable de alto rendimiento minimiza el sobrecalentamiento del evaporador. Es gestionado directamente por el sistema de control.
5
Válvula de expansión electrónica
Para toda la gama, los clientes pueden elegir entre una unidad estándar o una versión silenciada. Esta versión cuenta con ventiladores EC y chaquetas de sonido de compresor para mejorar los niveles de sonido.
6
Versiones de muy bajo ruido

## Slide 12: Diseño personalizable
1 o 2 bombas - presión estándar
1 o 2 bombas - alta presión
Bomba variable, doble velocidad
Presión de salida constante
Bomba de calor reversible
Solo refrigeración
STD (Estándar)
Super silenciosa
STD (Estándar con ventilador de AC)
HPF (Ventilador EC de alta presión)
EC (Ventilador de alta eficiencia)
Versiones
Opciones acústicas
50 – 60
70 – 75
85 – 100 – 115
130 – 150 – 170
Potencias: 50 – 176 kW en frío, 53 – 182 kW en calor
Opción de hidro-kit incorporado
Opciones de control de bombas
Excelente configuración de bomba de agua
Las unidades pueden equiparse con una bomba de velocidad variable que ajusta automáticamente su velocidad de acuerdo con la capacidad requerida.
Configuraciones

## Slide 13: Referencia del modelo
Unidad exterior: igual que para CAC
Capacidad en kW (050 – 170)
Indica que es una enfriadora
Tipo solo frío: Q = Ventilador AC, R = Ventilador EC, S = Ventilador EC de alta presión
Tipo bomba de calor: M = Ventilador AC, N = Ventilador EC, O = Ventilador EC de alta presión
NB: no incluye tope, BM/BL: con tope (M/L depende del tamaño)
Unidad exterior | - | Capacidad | Enfriadora | Tipo de ventilador | Opción de depósito de inercia | Opción de bomba y accionamiento de bomba | Opciones hidráulicas | Opciones ambientales | Opciones misceláneas | Opciones de control | *Repuesto No Usado*
U | - | 050 | C | Q | NB | 00 | 0 | A1 | AK | AD | 
Los modelos R32 tienen una referencia de modelo de 18 dígitos agregando opciones de control
(Los modelos R410A tienen 16 dígitos sin opciones de control).

## Slide 14: Control
Control sencillo y fácil de usar para unidades exteriores
Ahorro de energia
Control lógico inteligente para la temperatura del agua de entrada
Funcionamiento nocturno para reducir el consumo eléctrico y el ruido
Modo de funcionamiento de carga parcial
Control de temperatura máxima de descarga
Servicio / Mantenimiento
Operación de prueba automática con solo presionar un botón
Aviso de alarma con las últimas 10 alarmas
Contador de horas de funcionamiento del compresor y la bomba
Límites de funcionamiento del compresor guardados en una memoria flash
Otros.
Compatible con BMS (protocolo RS485 ModBus RTU o BACnet MSTP)
Operación básica
Configuración de encendido/apagado
Ajuste del modo de refrigeración/calefacción

## Slide 15: Control opcional
8 líneas de pantalla con retroiluminación azul y blanca seleccionable
Botón de fácil operación mediante rotación-presión
Función de programación
Botón de alarma con indicador LED
El firmware se puede actualizar a través de la interfaz USB
Equipo de control remoto
Servicio de monitorización remota ECOi-W Cloud
Modelo: PAW-CM000SP041
Modelo: PAW-SYSREMKIT1
Máximo 10 unidades exteriores conectables
Notificación de alarma por correo electrónico
Informes y visualización de gráficos con 300 variedades
Varias señales LED en el hardware
Se requiere Modbus RTU
Historial de intervalo de datos de hasta 5 minutos
Tarjeta SIM 4G instalada
Carcasa IP65
La antena opcional está disponible

## Slide 16: Aplicaciones principales
Hotel / Hospital
Oficina
Industria
Modo nocturno disponible para mayor comodidad y menor consumo de energía
2 puntos de ajuste de agua para el día y la noche
Nube para mejorar el soporte del servicio
Control sencillo y Modbus integrado
Solución hidráulica
Modo ECO disponible para mayor comodidad y menor consumo de energía
2 puntos de ajuste de agua para carga completa o carga parcial
Huella compacta
Solución hidráulica
Refrigeración hasta -10 ºC exterior y salida de agua hasta -10 ºC para aplicación industrial
Mantenimiento sencillo
Control sencillo y Modbus integrado
Acceso al servicio para la monitorización del sistema
Solución hidráulica
Una amplia gama de productos satisface diversas necesidades de aplicación.

## Slide 17: Herramienta y material útil
PROClub
Herramientas
Selección de enfriadoras
Los modelos R32 están disponibles en el software de selección de enfriadoras.
Archivo Excel de comparación de productos disponible en Sharepoint (haga clic en el icono)

## Slide 18: ECOiW R32

## Slide 19: Muchas GRACIAS por vuestra atención
Esperamos que haya sido de interés

## Slide 20
www.aircon.panasonic.eu/ES_es
www.panasonicproclub.com
www.linkedin.com/company/panasonic-heating-and-cooling-solutions-europe/
www.youtube.com/user/PanasonicAirCon
www.twitter.com/PanasonicHC_es
https://www.instagram.com/panasonic_heatingcooling_eu/
formacion.panasonic@eu.panasonic.com
Soporte a profesionales
Call Center: 931 003 979
e-mail: satclima.pesp@eu.panasonic.com
Horario: ln – vn 09 a 18 h